APSTIPRINĀTS

Saulkrastu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2019. gada 26.marta

sēdē (protokols Nr. 1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_________________________  A. Horsts

IEPIRKUMA NOLIKUMS

GRANTS SEGUMA IELU UN CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANA

SAULKRASTU NOVADĀ

## Iepirkuma identifikācijas numurs – SND 2019/6

Saulkrastos, 2019

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.

## Iepirkuma identifikācijas numurs: SND 2019/6

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Saulkrastu novada dome |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| Reģistrācijas numurs | 90000068680 |
| Bankas konts: | LV78UNLA0050008528948 AS SEB banka, Kods: UNLALV2X |
| Tālruņa numurs | + 371 67951250 |
| Faksa numurs | + 371 67951150 |
| e-pasta adrese | dome@saulkrasti.lv |
| Darba laiks | P. 8.30 – 18.00 O. 8.30 – 17.00 T. 8.30 – 17.00 C. 8.30 – 18.00 P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma) Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 |
| Kontaktpersona (par iepirkuma procedūru, dokumentāciju) | Juridiskās nodaļas juriste Kristīne Felkere, T.: 67142513, e-pasta adrese: kristine.felkere@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona (par tehnisko specifikāciju) | Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija tālruņa numurs: 26140880 e-pasts: gints.dreija@saulkrasti.lv |

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2019. gada 9.aprīlim, plkst. 11:00, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, iesniedzot personīgi 106. kabinetā vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

    - piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām;

    - pretendents var atsaukt iesniegto piedāvājumu vai labot to līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

    - saņemot piedāvājumu, Saulkrastu novada domes darbinieks uz piedāvājuma ārējā iepakojuma veic atzīmi par saņemšanas datumu un laiku, un apstiprina to ar savu parakstu;

    - Piedāvājumus atver Iepirkumu komisijas sēdē. Vai piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2019. gada 9.aprīlī plkst. 11:00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Cita informācija:

    - jautājumus par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu noformē rakstveidā un adresē Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija), iesniegumu nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu;

    - ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to mājaslapā internetā www.saulkrasti.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”→ apakšsadaļā „Iepirkumi 9. panta kārtībā” - https://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/2019-2/ pie Nolikuma) un pircēja profilā interneta tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma nolikuma, norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi;

    - jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā www.saulkrasti.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi” → apakšsadaļā „Iepirkumi 9. panta kārtībā” https://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/2019-2/ pie Nolikuma) un pircēja profilā interneta tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja;

    - iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets: Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45233141-9 (Ceļu uzturēšanas darbi.).

  - Līguma izpildes laiks: viens gads no līguma noslēgšanas brīža.

  - Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: zemākā piedāvātā līgumcena.

  - Līguma izpildes vieta: Saulkrastu pašvaldības administratīvā teritorija.

## PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

## 3.1. Piedāvājuma noformēšana:

### 3.1.1. piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme: “Piedāvājums iepirkumam „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”, identifikācijas Nr. SND 2019/6. Neatvērt līdz 2019. gada 9.aprīlim, plkst. 11:00”.

3.1.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

3.1.2.1. pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti;

3.1.2.2. tehniskais piedāvājums;

3.1.2.3. finanšu piedāvājums.

3.1.3. pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”;

3.1.4. visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta zīmogam, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas pašrocīgam parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam;

3.1.5. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

3.1.6. piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.7. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos;

3.1.8. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un informāciju par to, kādu daļu no iepirkuma priekšmeta realizēs katrs no dalībniekiem.

3.1.9. katrs pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

3.1.10. pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

3.1.11. pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts (nav nodrošināts, ka piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē;

3.1.12. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

3.1.13. tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz iepirkuma līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām;

3.1.14. ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sadarbības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei;

3.1.15. iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

- NOSACĪJUMI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

  - Pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. | Pieteikums dalībai iepirkumā – Nolikuma 1. pielikums. |
| 4.1.2. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, kopīgi parakstīts apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē. |
| 4.1.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | a) piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu; b) ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |
| 4.1.5. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.1.6. apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 4.1.6. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | a) Komisija par reģistrācijas faktu Latvijā reģistrētiem Pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. b) ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). |
| 4.1.7. Pretendentam ir atbilstošs saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, lai nodrošinātu darbu izpildi. Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz EUR 80 000,00 (euro). Komisija Pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam | Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas un grāmatveža parakstīta izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā; |
| 4.1.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par līdzīgu līgumu tiks atzīts tāds līgums, kur līguma ietvaros izpildīti darbi par grants seguma ielu un ceļu uzturēšanu līdzvērtīgā apjomā katrā uzrādītajā objektā. | a) Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi (Nolikuma 3. pielikums). b) par katru pretendenta norādīto pieredzes objektu pievieno pozitīvu pasūtītāju atsauksmi. |
| 4.1.9. Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās apdrošināšanas polise vai Pretendentam ir iespējas līguma slēgšanas gadījumā apdrošināt civiltiesisko atbildību ar kopējo apdrošināšanas limitu paredzamās līgumcenas apmērā. | Pretendents iesniedz spēkā esošu civiltiesiskās apdrošināšanas polisi vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu izziņu vai apliecinājumu, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks apdrošināta pretendenta civiltiesiskā atbildība ar apdrošināšanas limitu paredzamās līgumcenas apmērā. |
| 4.1.10. Pretendenta rīcībā ir šāds sertificēts speciālists - darba aizsardzības speciālists. | Darba aizsardzības speciālista sertifikāta kopija (vai norāde uz publisku datubāzi, kurā Komisija var pārliecināties par sertifikāta spēkā esamību). Ja darba aizsardzības speciālists uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja rīcībā, pretendents piedāvājumam pievieno darba aizsardzības speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par darba aizsardzības pasākumu nodrošināšanu līguma izpildes periodā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam. |
| 4.1.10. Ja Pretendents līguma izpildē ir paredzējis piesaistīt citus uzņēmējus (apakšuzņēmējus), informāciju norāda pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums) un piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. |

  - Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar šī Nolikuma tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) noteiktajām prasībām. | Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums - Nolikuma 2.pielikums |
| Pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu iepirkumam. | Darbu apjomi - finanšu piedāvājums – saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu; Finanšu piedāvājuma tāmes xls vai xlsx formātā elektroniskajā datu nesējā (CD) Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli; Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekļauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi pasūtītājam. Izmaksas norādāmas bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. |

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude:

    - Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3. punktā noteiktajām noformēšanas prasībām;

    - ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma 3. punkta prasībām, tā izvērtē, cik būtiski ir noformējuma prasību pārkāpumi un kā tie ietekmē iepirkuma turpmāko norisi. Komisija var lemt par piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā;

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

    - pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi;

    - Komisija pārbauda pretendenta atbilstību noteiktajām kvalifikācijas prasībām un pārbauda vai pretendents ir iesniedzis Komisijas pieprasīto informāciju (dokumentus);

    - ja Komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai no noteiktajām kvalifikācijas prasībām un/vai nav iesniedzis informāciju (dokumentus), vai ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai Komisija varētu izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, un tā piedāvājums netiek tālāk izskatīts.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

    - pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

    - Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un piedāvājumu neizskata, ja Komisija konstatē, ka nav pilnībā aizpildīts tehniskais piedāvājums vai tā saturs neatbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, vai pretendents nepiekrīt tehniskās specifikācijas noteikumiem.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

    - Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā;

    - Komisija vērtē finanšu piedāvājumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

    - piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas;

    - ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, Komisija izlabo to. Par konstatētajām aritmētiskajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus.

- PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

  - Ja Komisijai rodas pamatotas aizdomas par cenas neatbilstību konkrētajam piedāvājumam un ir pamats apšaubīt piedāvājuma izpildes iespējamību, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam detalizētu paskaidrojumu, kurā pretendents norāda uz īpašajiem apstākļiem, kas ļauj piedāvāt finanšu piedāvājumā norādīto cenu.

  - Komisija izvērtē Nolikuma 6.4. apakšpunktā noteikto pretendenta paskaidrojumu. Ja pretendents nevar sniegt pamatotu, detalizētu skaidrojumu par īpašajiem apstākļiem, kas ļauj piedāvāt finanšu piedāvājumā norādīto cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to neizskata.

  - Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā (skaitot no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā) ir vislielākais.

  - Komisija pārbauda vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamība. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2. punktā noteikto.

  - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.9. punktā minētajā termiņā, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu pārtraukt.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu;

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;

    - lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīva pamatojums).

  - Komisijas pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma līguma tekstu vai tā grozījumu tekstu ievietot Pasūtītāja pircēja profilā un www.saulkrasti.lv.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības:

## rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu;

## pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājumu var atsaukt vai mainīt, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;

## Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## Pretendenta pienākumi:

## sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

## sniegt patiesu informāciju;

## sniegt rakstiskas atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos;

## segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pielikumi

  - Nolikumam ir šādi pielikumi:

    - Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums);

    - Tehniskā specifikācija (2. pielikums);

    - Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi (3. pielikums);

    - Darbu apjomi - finanšu piedāvājums (4. pielikums);

    - Līguma projekts (5. pielikums);

  - Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2019/6

Nolikuma 1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | Amats, vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā” (SND 2019/6).

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka:

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu;

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam Nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma _________________________ lappusē.

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi, un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2019/6

Nolikuma 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Ceļa klātnes planēšana līdz 6m platumā.

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Jāuzmēra noplanētā ceļa garums (km). Par veicamo ceļa klātnes planēšanas uzskaites kārtību Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāvienojas ar Pasūtītāja pārstāvi.

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darbavietai. Ceļa klātnes planēšana. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Netiek izmantoti.

Iekārtas: Izmantojami motorgreideri vai piekabināmais greideris, kurš nodrošina, ka vienā darba gājienā līdzināmās joslas platums ir vismaz 2,5 m. Motorgreiderim vai piekabināmajam greiderim, ar kuru plānots veikt darbus, jābūt aprīkotam ar GPS sekošanas iekārtām, kas spēj uzskaitīt tehnikas vienības veikto maršrutu, kustības ātrumu un uzrādīt tehnikas vienības atrašanas vietu reālā laikā. Tāpat Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju GPS iekārtu on- line sistēmas informācijai jebkurā laikā.

Darba izpilde: Planējot ceļa klātnes, jānolīdzina nelieli iesēdumi, bedrītes 3-4 cm dziļas, šķērsviļņus un citas deformācijas. Vajadzības gadījum attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem. Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Pēc planēšanas uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties akmeņi un velēna. Akmeņi, kas lielāki par 70 mm,  ir jānovāc un jānogādā uz uzņēmēja atbērtni. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Pēc planēšanas taisnos posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3% - 5% lielam pareiza virziena šķērskritumam. Pārējām līknēm jābūt pareizā virziena virāžai ar šķērskritumu līdz 6% (ieskaitot). Grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātnei vai tiltu klājumam jābūt līdzenam. Darba dienas beigās nedrīkst palikt nelīdzens valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Ceļa klātnes profilēšana līdz 6 m platumā.

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Jāuzmēra noplanētā ceļa garums (km). Par veiktās ceļa klātnes planēšanas uzskaites kārtību Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāvienojas ar Pasūtītāja pārstāvi.

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darbavietai. Ceļa klātnes profilēšana. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanas ražošanas bāzē.

Materiāli: Nav paredzēti.

Iekārtas: Izmantojami motorgreideri vai piekabināmais greideris, kurš nodrošina, ka vienā darba gājienā līdzinātās joslas platums ir vismaz 2,5 m. Motorgreiderim vai piekabināmajam greiderim, ar kuru plānots veikt darbus, jābūt aprīkotam ar GPS sekošanas iekārtām, kas spēj uzskaitīt tehnikas vienības veikto maršrutu, kustības ātrumu un uzrādīt tehnikas vienības atrašanas vietu reālā laikā. Tāpat Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim brīvu pieeju GPS iekārtu on- line sistēmas informācijai jebkurā laikā.

Darba izpilde: Ceļa profilēšanu veic gadījumā, ja ceļa segumā ir konstatētas par 4 cm dziļākas vai augstākas deformācijas nekā ceļa segums, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu. Profilējot ceļa klātne jānolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem. Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Pēc ceļa klātnes profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Pēc profilēšanas uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties akmeņi un velēna. Akmeņi, kas lielāki par 70 mm, ir jānovāc un jānogādā uz uzņēmēja atbērtni. Seguma malās nedrīkst palikt profilēšanas procesā radušies vaļņi. Pēc profilēšanas taisnos posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3% - 5% lielam pareiza virziena šķērskritumam, pārējās līknēs jābūt pareiza virziena virāžai ar šķērskritumu līdz 6% (ieskaitot). Grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt nelīdzens valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamas satiksmes organizācijas līdzekļi.

Nesaistīta seguma atjaunošana.

Mērķis: Ceļa seguma nodiluma kārtas atjaunošana.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Atjaunotā seguma platība kvadrātmetros (m²).

Darba apraksts: Pārbrauciens uz darbavietu. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Ceļa klātnes attīrīšana no dubļiem un citiem priekšmetiem, ja nepieciešams arī no nomaļu apauguma. Ceļa klātnes profilēšana. Seguma profilēšana ar atbilstoši sirpjveida profilu. Iestrādātā materiāla laistīšana un veltņošana. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas: Motogreideris, piekabināmais greideris, asfaltbetona ieklājējs. Vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi, vai vismaz 10 t valču veltņi, vai vismaz 6 t vibroveltņi. vibrobliete, laistāmajām mašīnām ( ar spēju operatīvi un efektīvi izliet ūdeni vienmērīgi, neaizkavējot segumasablīvēšanu).

Materiāli: Nesaistīti minerālmateriāli seguma atjaunošanai, atbilstoši paredzētajam, jālieto minerālmateriālu maisījumi vai frakcija no kalnu iežiem vai arī reciklēti materiāli, kas atbilst jaunākajām VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotajām un apstiprinātajām Ceļu specifikācijās izvirzītajām prasībām: materiāli, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Ja seguma atjaunošana paredzēta, ieklājot jaunu dilumkārtu, jālieto minerālmateriālu maisījumi (grants, grants-šķembu) 0/32s vai 0/16. Ja seguma atjaunošana paredzēta, iemaisot jaunu materiālu esošajā dilumkārtā, atbilstoši paredzētajam var lietot frakcionētus rupjos minerālmateriālus vai pamatu kārtām paredzētus maisījumus.

Darba izpilde: Izmantot nesaistītu segumu mehanizētai atjaunošanai 10 cm vidējā biezumā. Nesaistītā seguma atjaunošanai jāizmanto tikai nesasalis materiāls, kā arī  tā atjaunošanas brīdī segums nedrīkst būt sasalis .  Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā un garumā, bez šķērsviļņiem, iesēdumiem un bedrēm. Pirms jauna materiāla pievešanas esošā dilumkārta jānoprofilē, izveidojot tai pareizo šķērskritumu (3-5 % taisnos posmos, līdz 6% virāžās), un esošais ceļa segums jāuzirdina 3 – 5 cm dziļumā. Ja ceļa klātnes platums ir lielāks par 6 m, ieteicams veidot esošai segai gultnes profilu 5 m platumā, kurā iestrādā no jauna pievesto materiālu. Pēc materiāla pievešanas un izlīdzināšanas jāveic ceļa brauktuves un nomaļu galīgā profilēšana un blīvēšana. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku blīvēšanu, ja nepieciešams, ir uzliktais ceļa segums jālaista ar ūdeni. Atjaunojamo segumu veltņo līdz brīdim, kad aiz veltņa vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Visam iestrādes minerālmateriāla apjomam jābūt viendabīgam un ar vienmērīgu prasībām atbilstošu granulometrisko sastāvu. Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai jebkādas citas daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā. Nesaistītā seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, bruģi, dzelzceļa klātni, nobrauktuvēm uz  privātīpašumiem, krustojumiem un tilta klājiem  ir jābūt līdzenai, bez trieciena. Atjaunotajam segumam jānodrošina pilnīga ūdens novade. Virsma nedrīkst būt irdena, tai jābūt viendabīgai, blīvai, bez pārmērīga nepiesaistīta materiāla daudzuma uz tās (≥ 100 % no Proktora blīvuma). Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts materiāls. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

Izskalojuma likvidēšana.

Mērķis: Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m³) blīvā stāvoklī.

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darba vietai. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Noskalojumu cēloņu novēršana. Smilts grunts pievešana, tas ieklāšana. Nomales un nogāzes planēšana. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli- mehāniskas īpašības ir vienādas vai labākas par remontējama ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietojamiem materiāliem. Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu-  šķembām - 1,26, grantij - 1,24, smiltij - 1,1, smilšmālam, mālam - 1,05.

Darba izpilde:  Specifikācija paredzēta darbu daudzumam līdz 20 m³ vienā vietā. Lielāka darbu daudzuma gadījumā vienā vietā vai arī gadījumā, ja pielieto specifiskus nogāžu nostiprināšanas paņēmienus, uzņēmējs izstrādā darba projektu un tāmi, saskaņojot to ar pasūtītāju. Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi. Izskalojuma vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojumu vietā,  veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm. Sablīvējuma slāņu biezumam jābūt 20- 30 cm. Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu. Nogāzēs un nomalēs, kur izskalojumu cēloņus nav iespējams operatīvi novērst, pieļaujama izskalojuma vietu  aizbēršana ar rupjas frakcijas šķembām – 20/40 mm.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Pēc izskalojuma aizbēršanas remontētajai vietai jābūt vienā līmeni ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

Nomaļu iesēdumu aizpildīšana.

Mērķis: Atjaunot nomales līdzenumu.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Minerālmateriāla tilpums kubikmetros (m³).

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darba vietai. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Materiāla transports. Iesēduma sagatavošana materiāla iestrādei. Materiāla iestrāde un blīvēšana. Seguma notīrīšana. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Pieļaujama dabīgā mineālmateriāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamo nomaļu materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Mineralmateriāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm. Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu, un kas atbilst LVS NE 933:1 standarta prasībām, nedrīkst pārsniegt 15%.

Darba izpilde: Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai.. Pēc materiāla izvešanas nomales iesēduma (bedres) vieta jānoplanē vai jānoprofilē. Iestrādātā materiāla blīvēšana jāveic ar veltņiem līdz sablīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Maziem darba apjomiem blīvēšanai pielieto vibroblieti.

Pirms darba uzsākšanas ceļa posms jāapzīmē ar ceļa zīmēm Nr.116 (uzbērta grants vai šķembas). Darbu beidzot, brīvais materiāls nekavējoties (tajā pašā dienā) no asfalta seguma ir jānoslauka. Pēc asfalta seguma notīrīšanas drīkst noņemt ceļa zīmes Nr.116.

Kvalitātes novērtējums: Nomalei jābūt līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no asfalta seguma un nomales virsmas. Uz tās nedrīkst atrasties velēna, akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Asfalta segumam pēc darba izpildes jābūt tīram.

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni.

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m³).

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darba vietai. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Nomales uzauguma noņemšana. Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni, ceļa seguma tīrīšana. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Nav paredzēti.

Iekārtas: Motogreideris vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai. Iekrāvējs vai ekskavators. Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

Darba izpilde: Nomaļu uzaugumu noņemšanu veic vietās, kur ceļa nodalījuma joslā nav iespējams noņemto materiālu izlīdzināt . Nogriežot uzaugumu, nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze. Nogrieztais uzaugums jānogādā Uzņēmēja atbērtnē. Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no ceļa seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Pēc uzauguma novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvadi bez izskalojumu veidošanās. Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 %- 5%. Virāžas nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi. Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm. Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas.

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība un darba daudzuma uzskaite: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m³).

Darba apraksts: Pārbrauciens līdz darba vietai. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Nomales uzauguma noņemšana un pārvietošana uz  nogāzes. Nomales šķērsprofila atjaunošana. Grunts izlīdzināšana uz nogāzes un zemes klātnes šķautnes atjaunošana. Ceļa seguma tīrīšana. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli: Nav paredzēts.

Iekārtas: Motorgreideris.

Darba izpilde: Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze. Pēc nomales uzauguma grunts izlīdzināšanas uz nogāzes, jāveic nomales šķautnes atjaunošana. Nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Pēc uzauguma novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvadi bez izskalojumu veidošanās. Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 %- 5%. virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi. Ceļa seguma malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm. Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Ūdens atvades no ceļa klātnes izveide (atklātai garenvirziena ūdens novadīšanai kalpo teknes, ovālteknes (ievalkas) un grāvji)

Mērķis: Uzlabota ūdens atvade no ceļa klātnes, atbilstošs teknes gultnes garenslīpums. Mērvienība:  Izveidotās teknes, ievalkas kubikmetros (m3) līdz 500m3.

Materiāli: Nav paredzēts.

Darba izpilde: Vietās, kur ceļa, ielas klātnei nav izteiktas šķautnes vai esošie sāngrāvji ir aizplūduši, profilēšanas gaitā atjaunojama nogāzes šķautne vai gar to (līdz grāvju atjaunošanai) izveidojama 20-30 cm dziļa tekne ūdens savākšanai no ceļa seguma. Vietās, kur izveidoti ceļu sāngrāvji, veidot ceļus ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem šķērskritumiem, nodrošinot ūdens novadi no ceļu klātnes, ja nepieciešams papildus uzlabojot ūdens atvadi no ceļa klātnes, izveidojot ovālteknes (ievalkas). Lieko grunti izlīdzina uz vietas, ja to nav iespējams veikt, tad to pārvieto uz Uzņēmēja atbērtni.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī, ievalkās, utt. Vietās, kur veidotas teknes, gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt neizlīdzināti grunts vaļņi. Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Ielu un ceļu nomales, grāvju mehanizēta pļaušana.

Mērķis: Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicot ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu izplatību ielu, ceļmalu nomalēs un grāvjos. Zāles pļaušana ietver zāles un viengadīgu krūmu atvašu pļaušanu, nopļautās zāles novākšanu no ceļa konstrukcijām un tās izkliedēšanu ceļa nodalījuma joslā.

Mērvienība: Darba daudzums uzmērāms pārgājiena kilometros. ( pārgāj. km)

Darba apraksts: Pārbrauciens uz darbu vietu. Zāles, viengadīgu krūmu atvašu pļaušana. Nopļautas zāles novākšana un izkliedēšana. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Iekārtas: Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m, rokas trimmeris.

Darba izpilde: Izmantot mehanizētai zāles un viengadīgu krūmu atvašu pļaušanai autoceļu nomalēs, nogāzēs un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4m. Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību. Darba gājienu platums atkarīgs no izmantotā mehānisma darba platuma. Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu darba veikšanu darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba gājiena platumu. Zāles pļaušana veicama ar zāles pļaušanas tehniku atbilstoši apvidum un reljefam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un līdzenu zāles nopļaušanu gan līdzenās vietās, gan nogāzēs, gan ap apstādījumiem, būvēm, soliņiem, apgaismes stabiem u.c. zaļās zonas labiekārtojuma elementiem. Veicot zāles pļaušanas darbus, nedrīkst bojāt koku stumbrus, kokaugu stumbru mizas, žogus, būves, ielu un ceļu aprīkojumu, labiekārtojuma elementus u.c., tajā skaitā arī pļaušanas platībām pieguļošos īpašumus. Savākt un utilizēt pļaujamajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši normatīvajos noteiktajām prasībām. Kokiem, ceļa zīmēm un citiem ceļa elementiem, kur nav iespējama tehnikas izmantošana, jābūt appļautiem ar rokas trimmeri.

Prasības izpildītam darbam un kvalitātes novērtējums: Visā darbības zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 8 cm. Nav pieļaujams, ka nopļautā zāle traucē ūdens atvades sistēmas darbu un piegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi. Ja izpļaujams platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaitu. Ja sasmalcinātā zāle nokļūst uz cietā seguma, tā jānotīra 1 h laikā pēc pļaušanas.

Darbu (darbu uzdevumu) izpildes termiņi.

| Nr. | Darbu nosaukums | Darba uzsākšana un izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ceļa klātnes planēšana līdz 6m platumā. | Darbu uzsākšana 2 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 5 darba dienas no darbu uzsākšanas. (Pēc darbu uzdevuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 dienas laikā jānodrošina nepieciešamo satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļu uzstādīšana, ja ceļa satiksmes dalībnieki var tikt radīts apdraudējums ceļa stāvokļa dēļ) |
| 2 | Ceļa klātnes profilēšana līdz 6 m platumā. | Darbu uzsākšana 2 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 5 darba dienas no darbu uzsākšanas. (Pēc darbu uzdevuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 dienas laikā jānodrošina nepieciešamo satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļu uzstādīšana, ja ceļa satiksmes dalībnieki var tikt radīts apdraudējums ceļa stāvokļa dēļ) |
| 3 | Nesaistīta seguma atjaunošana. | Darbu uzsākšana 2 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 15 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 4 | Izskalojuma likvidēšana. | Darbu uzsākšana 2 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 5 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 5 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana. | Darbu uzsākšana 5 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 15 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 6 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni. | Darbu uzsākšana 5 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 15 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 7 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas. | Darbu uzsākšana 5 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 15 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 8 | Ielu un ceļu nomales, grāvju mehanizēta pļaušana. | Darbu uzsākšana 5 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 10 darba dienas no darbu uzsākšanas. |
| 9 | Ūdens atvades no ceļa klātnes izveide (atklātai garenvirziena ūdens novadīšanai kalpo teknes, ovālteknes (ievalkas) un grāvji) . | Darbu uzsākšana 3 darba dienu laikā no uzdevuma saņemšanas, izpildes termiņš, ne ilgāk kā 10 darba dienas no darbu uzsākšanas. |

Mērvienību tabula.

| Nr. | Darbu nosaukums | Vienība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ceļa klātnes planēšana līdz 6m platumā. | km |
| 2 | Ceļa klātnes profilēšana līdz 6 m platumā. | km |
| 3 | Nesaistīta seguma atjaunošana. | m² |
| 4 | Izskalojuma likvidēšana. | m³ |
| 5 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana. | m³ |
| 6 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni. | m³ |
| 7 | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas. | m³ |
| 8 | Ielu un ceļu nomales, grāvju mehanizēta pļaušana. | Pārgājiena km (platums ≥ 1,2m) |
| 9 | Ūdens atvades no ceļa klātnes izveide (atklātai garenvirziena ūdens novadīšanai kalpo teknes, ovālteknes (ievalkas) un grāvji) | m³ |
| 10 | Sanesumu aizsprostojuma tīrīšana no upes, notekas vai grāvju gultnes | m³ |
| 11 | Caurtekas aizsērējuma un sanesumu attīrīšana | m³ |

Aktuālo VAS,, Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikāciju prasību piemērošana.

Pasūtītājs, pēc nepieciešamības, patur tiesības paralēli Saulkrastu novada autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikāciju prasībām piemērot prasības no aktuālās redakcijas VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotajiem un apstiprinātajām Ceļu specifikācijām

Tehniskais piedāvājums

Jānorāda, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, nepieciešamo iekārtu, kas tiks izmantotas līguma izpildē, nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, patapinājumā vai tml., tad - no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas, patapinājuma vai tml. līguma vai priekšlīguma kopiju iekārtu sarakstam).

| Nosaukums | Izgatavotājs | Izgatavošanas gads | Pieejamības apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2019/6

Nolikuma 3. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

Objekts Nr.1

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
| Izpildītājs |  |
| Veikto darbu apraksts |  |
| Veikto darbu periods (norādot konkrētu gadu) |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Pašu spējiem veikto darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN) |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

Objekts Nr.2

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
| Izpildītājs |  |
| Veikto darbu apraksts |  |
| Veikto darbu periods (norādot konkrētu gadu) |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Pašu spējiem veikto darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN) |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 4.1.8. punktā noteiktajam.

Pielikumā:

Atsauksme no _______________;

Atsauksme no _______________.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2019/6

Nolikuma 4. pielikums

##### DARBU APJOMI - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājums tiek aizpildīts un iesniegts tikai Excel formātā.

Pielikumā: Darbu apjomi - finanšu piedāvājums Excel formātā.

Iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2019/6

Nolikuma 5. pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Saulkrastos								2019. gada __. _______

Saulkrastu novada dome, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tās izpilddirektora Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ____________, reģistrācijas numurs ____________, juridiskā adrese: _____________________, valdes priekšsēdētāja ___________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) personā, no otras puses (turpmāk abas kopā – Puses), pamatojoties uz Saulkrastu novada domes rīkotā iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā”, ID Nr. SND 2019/6 rezultātiem (Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2019. gada __. ____ lēmums, protokols Nr. __) un iepirkumam iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un tehniskajiem resursiem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana darbus (turpmāk – Darbi) Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums). IZPILDĪTĀJS Darbus izpilda atbilstoši iepirkuma „Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā” nolikumam un šī Līguma nosacījumiem.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehniskajām specifikācijām, tajā ietvertajiem darbu apjomiem un prasībām, un neizvirza saistībā ar tiem jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

- Līguma izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - darbu izpildes termiņš - 1 (viens) gads no Līguma noslēgšanas dienas.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi un tehniskās iespējas Pakalpojuma veikšanai.

Līguma summa un norēķinu kārtība

Par Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS uzņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līguma summu __________ euro (_________ euro, ___ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar Darba izpildi, t. sk. maksa par izmantotajiem materiāliem, darbu, transportu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas u.c. izmaksas.

PASŪTĪTĀJS veic samaksu IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem un faktiski kvalitatīvi paveikto Darbu, ņemot vērā Līguma 2.pielikumā noteiktās vienību cenas.

Samaksu par kvalitatīvi paveikto Darbu PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJAM par IZPILDĪTĀJA faktiski veiktajiem Darbiem, pamatojoties uz Pušu parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu un IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu.

PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJAM Līguma 2.4. punktā noteikto samaksu, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

Apmaksājot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas (iepriekš par to rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU), kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no IZPILDĪTĀJA kā:

to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no IZPILDĪTĀJA puses;

līgumsodu maksājumi (ja tādi IZPILDĪTĀJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu):

Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.

Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par Finanšu piedāvājumā (2. pielikums) IZPILDĪTĀJA neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties IZPILDĪTĀJAM, veicot Darbus.

IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt Darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem, Tehniskajām specifikācijām un  PASŪTĪTĀJA norādījumiem, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu un uzņemties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas gadījumā, izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības.

Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret IZPILDĪTĀJU.

Atlīdzināt Darbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

Veicot Darbus, izpildīt visas normatīvajos aktos paredzētās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.

IZPILDĪTĀJS garantē visu ar Darbu saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. IZPILDĪTĀJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot Darbus Līguma darbības laikā.

IZPILDĪTĀJS nedrīkst Darbus nodot tālāk citiem uzņēmējiem vai darbuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJAM regulāri jāpilda Darbu gaitas žurnāls, tajā atspoguļojot paveiktos Darbus un pēc pieprasījuma jāuzrāda tas PASŪTĪTĀJAM.

visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, PASŪTĪTĀJS konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, IZPILDĪTĀJS tos nekavējoties novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

IZPILDĪTĀJS nekavējoties informē PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu par visiem apstākļiem, kas var kavēt Darbu nekavējošu izpildi, var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

Avāriju gadījumā IZPILDĪTĀJS nekavējoties ziņo PASŪTĪTĀJAM un attiecīgajām institūcijām, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī savas kompetences ietvaros veic visus nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanā līdz attiecīgo institūciju ierašanās brīdim.

Ilgstošu (ilgāk nekā 10 stundas) puteņu, sniega vētru un snigšanas gadījumā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties no normām, kas ir norādītas tehniskajās prasībās, lai pirmām kārtām nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību un gājēju drošību, bet ne ilgāk, kamēr pastāv šie apstākļi. Pēc puteņu, sniega vētru, ilgstošas snigšanas beigām, IZPILDĪTĀJS veic Darbus saskaņā ar tehniskām prasībām.

Ja nepieciešams, IZPILDĪTĀJS veic sniega izvešanu uz, ar PASŪTĪTĀJU saskaņotām, sniega izgāztuvju vietām par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem.

IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM veikto darbu uzskaites dokumentāciju – izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā tiek detalizēti uzskaitīti iepriekšējā mēnesī veiktie Darbi.

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoši faktiski veiktajiem Darbiem.

Izpildītājs ir tiesīgs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu nomainīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības (saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā) vai lielāka, ar nosacījumu, ja minētā apakšuzņēmēja nomaiņa atbilst Publisko iepirkumu likuma  nosacījumiem.

PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

PASŪTĪTĀJA pienākums ir savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no IZPILDĪTĀJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma izsniegt IZPILDĪTĀJAM ielu un autoceļu maršrutu shēmas.

PASŪTĪTĀJS norīko savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai.

PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJAM samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem un ņemot vērā Līguma 2.pielikumā noteiktās Darbu izpildes vienību cenas.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot saistošus norādījumus IZPILDĪTĀJAM par Darbu izpildes kvalitāti un kvantitāti.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic Darbus neatbilstoši Līguma noteikumiem. Šajā Līguma punktā minētajā gadījumā PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

Darbu pieņemšana – nodošana

IZPILDĪTĀJA veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā tiek detalizēti uzskaitīti iepriekšējā mēnesī veiktie Darbi.

PASŪTĪTĀJAM saņemtais Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akts jāizskata 3 (trīs) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, Puses paraksta Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu.

Ja PASŪTĪTĀJS neapstiprina iesniegto Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā, uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis.

Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS, apsekojot Darbu izpildes vietu, konstatē nekvalitatīvus un/vai līdz galam nepadarītus Darbus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM. Pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas (rakstiskas pa e-pastu vai mutiska pa tālruni), IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā, ierasties PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā un uzsākt konstatēto trūkumu novēršanu. Ja IZPILDĪTĀJS 2 (divu) stundu laikā neierodas norādītajā vietā un neuzsāk novērst konstatētos trūkumus, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt Iebildumu aktu un tas ir saistošs IZPILDĪTĀJAM. Par Iebildumu akta sastādīšanu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7. Fizisko personu datu aizsardzība

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

  - Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

- Pušu atbildība

  - Par Līguma ietvaros izpildīto Darbu nesavlaicīgu apmaksu PASŪTĪTĀJAM tiek noteikts līgumsods 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.

  - Par Līgumā noteikto Darbu nekvalitatīvu veikšanu, tas ir, neievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības vai apjomu, saskaņā ar Līguma 6.5. punktu tiek sastādīts Iebildumu akts. Par katru sastādīto Iebildumu aktu, PASŪTĪTĀJS piemēro IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā. Iebildumu akts kļūst par ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumsods tiek atrēķināts no ikmēneša maksājuma IZPILDĪTĀJAM.

  - Līgumsods neatbrīvo no turpmākās līgumsaistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.

  - IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem un tehnisko līdzekļu kvalitāti.

  - IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.

  - IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM, apkārtējai videi un trešajām personām t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi un tml.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

- Līguma izbeigšana

  - Puses ir tiesīgas izdarīt nebūtiskus līguma grozījumus. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu IZPILDĪTĀJAM, pamatojot iemeslu, ja:

    - IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic Darbus nekvalitatīvi un neatbilstoši noteikumiem un/vai darbu izpildes laikā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

    - Darbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka nekā noteikts normatīvos;

    - IZPILDĪTĀJS ilgāk par 3 (trīs) dienām nepamatoti kavē Darbus;

    - IZPILDĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA nozīmētajām atbildīgajām personām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Darbu apjomiem no Darbu uzsākšanas sākuma. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

- Noslēguma noteikumi

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums ir sagatavots uz __ (______) lapām 2 (divos) eksemplāros ar __ (____) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1. pielikums uz ___ (_____) lapām un Līguma 2. pielikums uz __ (____) lapām.

  - Ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka atbildīgas personas:

    - no PASŪTĪTĀJA Puses: Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists Gints Dreija, tālr. 26142513, e-pasts: gints.dreija@saulkrasti.lv;

    - no UZŅĒMĒJA Puses: ______________, tālr. ____, e-pasts: _______.

  - Atbildīgās personas pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, un tās, nepārkāpjot Līguma un Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes nodrošināšanu un līguma izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/administrēšanu, darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņošanu un veic citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi.

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS Saulkrastu novada dome Reģistrācijas Nr. 90000068680 Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV78UNLA0050008528948 _______________________A.I. Zaharāns 2019. gada __. _________ | IZPILDĪTĀJS reģ. nr. Juridiskā adrese: Banka: Kods: Konts: _____________________ 2019. gada __. _________ |
| --- | --- |

# Footnotes

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu.

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu.